## Slide 1: 给排水科学与工程概论
主讲：李冬梅、李斌、王琦、秦雯、冯力
教材：给排水科学与工程概论(建工出版社)
Major: Water Science Engineering
注：图片来自百度图库
Notes: 同学们，这个学期，我们一起学习专业基础课程《给排水科学与工程概论》。这门课程是给排水科学与工和专业的核心课程。选用的教材是：《给排水科学与工程概论》。这门课由以下5位老师承担：李冬梅、李斌、王琦、秦雯、冯力。

## Slide 2: 第4章
水质工程

## Slide 3: 4.1 水质、水质指标和水质标准
按来源分类：无机物、有机物和微生物
按杂质尺寸分类：悬浮物、胶体和溶解物质
（1）水中杂质类型

## Slide 4: （2）水中主要杂质粒径范围
悬浮物质：比如,
粘土（50nm-4 m）；细菌（0.2m-80m）；
蛋白质（1nm-5nm）；腐殖酸（3nm-10nm）
胶体：比如,
胶体溶液（1nm-1 m ）
溶解物质: 比如,
无机离子（< 0.8nm）; 真溶液（ < 1nm ）

## Slide 5
图4-1 天然水所含的成分
（2）水中主要杂质及其粒径范围
无机物
微生物
有机物
悬浮物
胶体物质
悬浮物质
胶体物质
溶解物质
Notes: 从图4-1可以看到，水中主要杂质：悬浮物质、胶体物质和溶解物质，也可以看到无机物、微生物和有机物的种类，这些种类分布在悬浮物质、胶体物质和溶解物质中。水为杂质的粒径范围：比如悬浮物质：粘土（50nm-4 m）；细菌（0.2m-80m）；病毒（10nm-300nm）；蛋白质（1nm-5nm）；腐殖酸（3nm-10nm）；胶体：比如胶体溶液（1nm-1 m ）；溶解物质: 比如无机离子（< 0.8nm）; 真溶液（ < 1nm ）；悬浮物质通常可以用肉眼看见，或者在普通光学显微镜下观察得到；但胶体物质却需要借助光学显微镜或者是电子显微镜才可以观察得到。下面对水中杂质及其粒径范围作总结：（切换到第 64张）

## Slide 6: （2）水中主要杂质粒径范围
悬浮物质：比如粘土（50nm-4 m）；细菌（0.2m-80m）；病毒（10nm-300nm）；蛋白质（1nm-5nm）；腐殖酸（3nm-10nm）
胶体：比如胶体溶液（1nm-1 m ）
溶解物质: 比如无机离子（< 0.8nm）; 真溶液（ < 1nm ）
Notes: 水中主要杂质及其粒径范围：悬浮物质：比如粘土（50nm-4 m）；细菌（0.2m-80m）；病毒（10nm-300nm）；蛋白质（1nm-5nm）；腐殖酸（3nm-10nm）；胶体：比如胶体溶液（1nm-1 m ）；溶解物质: 比如无机离子（< 0.8nm）; 真溶液（ < 1nm ）

## Slide 7
① 生活饮用水卫生标准
② 工业用水的水质标准
重点介绍：GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》
③ 地表水环境质量标准
④ 污（废）水排放标准
（3）水质标准
Notes: 3.水质标准主要有：1. 生活饮用水卫生标准；2. 工业用水的水质标准；3. 地表水环境质量标准；4. 污（废）水排放标准。由于时间关系，这里重点介绍：GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。其它的标准请同学们自己上网查阅和了解。

## Slide 8: 全国水质管理方面执行的标准
GB5749-1985《生活饮用水卫生标准》 （卫生部）
《生活饮用水水质卫生规范》2001 （卫生部）
CJ/T206—2005《城市供水水质标准》（建设部）
GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》（卫生部）
SL 310-2019《村镇供水工程技术规范》 （水利部）
Notes: 全国水质管理方面执行的标准大约有以下几种，其中有3个标准是卫生部颁布的，《城市供水水质标准》和SL308村镇供水单位资质规范分别由建设部和水利部颁布。其中《城市供水水质标准》要求最高。

## Slide 9
国家/组织 | 国别水质标准 | 实施日期 | 指标数目
中国 | 《生活饮用水卫生标准》 | 2006年 | 106项
中国 | 城市供水水质标准 | 2005年 | 103项
美国 | 《国家饮用水水质标准》 | 2002年 | 78项（一级）15项（二级）
美国 | 《美国WELL建筑标准》 | 2014年 | 34项
日本 | 《饮用水质量标准》 | 2015年 | 51项（法定水质基准项目） 27项（水质管理目标设定项目） 45项（需要讨论项目）
欧盟 | 《98/83/EC指令》 | 1998年 | 48项（瓶桶装水51项）
WHO | 《饮用水水质准则（第四版）》 | 2011年 | 224项
国内外饮用水现行标准

## Slide 10
表1 《卫生标准》GB5749-2006 水质常规检验项目及限值
项 目
单 位
限 值
1、微生物学指标*（4项）
总大肠菌群
MPN/100mL或CFU/100mL
不得检出
耐热大肠菌群
MPN/100mL或CFU/100mL
不得检出
大肠埃希氏菌
MPN/100mL或CFU/100mL
不得检出
菌落总数
CFU/mL
100
2、毒理学指标（15项）
砷
mg/L
0.01
镉
mg/L
0.005
铬（六价）
mg/L
0.05
铅
mg/L
0.01
汞
mg/L
0.001
硒
mg/L
0.01
氰化物
mg/L
0.05
氟化物
mg/L
1.0
硝酸盐（以N计）
mg/L
10，水源限制时20
三氯甲烷
mg/L
0.06
四氯化碳
mg/L
0.002
溴酸盐（使用臭氧时）
mg/L
0.01
甲醛（使用臭氧时）
mg/L
0.9
亚氯酸盐（只用于二氧化氯消毒）
mg/L
0.7
氯酸盐（只用于复合二氧化氯消毒）
mg/L
0.7

## Slide 11
3、感官性状和一般化学指标（17项）
色
铂钴色度单位
15
浑浊度
NTU(散射浊度单位)
1，水源与净水技术条件限制时为3
臭和味
无异臭、异味
肉眼可见物
无
pH
pH单位
不小于6.5；不大于8.5
溶解性总固体
mg/L
1000
总硬度(以CaCO3计)
mg/L
450
耗氧量（CODMn法，以O2计）
mg/L
3(超过Ⅲ类水源原水＞6mg/L时为5)
挥发酚类（以苯酚计）
mg/L
0.002
阴离子合成洗涤剂
mg/L
0.3
铝
mg/L
0.2
铁
mg/L
0.3
锰
mg/L
0.1
铜
mg/L
1.0
锌
mg/L
1.0
氯化物
mg/L
250
硫酸盐
mg/L
250
4. 放射性物质（2项）
总α放射性
Bq/L
0.5
总β放射性
Bq/L
1.0

## Slide 12
表2 水质常规检验项目
（根据所使用的消毒剂确定检验项目（4项））
消毒剂名称
单位
接触时间
出厂水中限值
出厂水
中余量
管网末梢水中余量
氯气及游离氯制剂
游离氯
mg/L
与水接触至少30min出厂
4
≥0.3
≥0.05
氯 胺
总氯
mg/L
与水接触至少120min出厂
4
≥0.5
≥0.05
臭 氧
O3
mg/L
与水接触至少12min出厂
0.3
0.02；如加氯,总氯≥0.05
二氧化氯
ClO2
mg/L
与水接触至少30min出厂
0.8
≥0.1
≥0.02

## Slide 13
项 目
单 位
限 值
1、生物学指标（2项）
贾第鞭毛虫
个/10L
＜1
隐孢子虫
个/10L
＜1
2、毒理学指标（59项）
锑
mg/L
0.005
钡
mg/L
0.7
铍
mg/L
0.002
硼
mg/L
0.5
钼
mg/L
0.07
镍
mg/L
0.02
银
mg/L
0.05
铊
mg/L
0.0001
三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之总和）
该类化合物中每种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
一氯二溴甲烷
mg/L
0.1
二氯一溴甲烷
mg/L
0.06
三溴甲烷
mg/L
0.1
二氯甲烷
mg/L
0.02
表3 水质非常规检验项目及限值 （64项）

## Slide 14
1，2-二氯乙烷
mg/L
0.03
1，1，1-三氯乙烷
mg/L
2
环氧氯丙烷
mg/L
0.0004
氯乙烯
mg/L
0.005
1，1-二氯乙烯
mg/L
0.03
1，2-二氯乙烯
mg/L
0.05
三氯乙烯
mg/L
0.07
四氯乙烯
mg/L
0.04
六氯丁二烯
mg/L
0.0006
二氯乙酸
mg/L
0.05
三氯乙酸
mg/L
0.1
三氯乙醛（水合氯醛）
mg/L
0.01
氯化氰 （以CN-计）
mg/L
0.07
苯
mg/L
0.01
甲苯
mg/L
0.7
二甲苯
mg/L
0.5
乙苯
mg/L
0.3
苯乙烯
mg/L
0.02
2,4,6三氯酚
mg/L
0.2
苯并(a)芘
mg/L
0.00001
氯苯
mg/L
0.3
1，2-二氯苯
mg/L
1

## Slide 15
1，4-二氯苯
mg/L
0.3
三氯苯（总量）
mg/L
0.02
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
mg/L
0.008
丙烯酰胺
mg/L
0.0005
微 囊 藻 毒 素-LR
mg/L
0.001
灭草松
mg/L
0.3
百菌清
mg/L
0.01
滴滴涕
mg/L
0.001
溴氰菊酯
mg/L
0.02
乐果
mg/L
0.08
2，4-滴
mg/L
0.03
七氯
mg/L
0.0004
六氯苯
mg/L
0.001
六六六（总量）
mg/L
0.005
林丹（γ-六六六）
mg/L
0.002

## Slide 16
mg/L
0.25
0.003
mg/L
0.02
mg/L
0.009
mg/L
0.002
mg/L
0.007
mg/L
0.03
mg/L
0.001
mg/L
0.7
mg/L
0.5
mg/L
0.02
马拉硫磷
对硫磷
甲基对硫磷
五氯酚
莠去津
呋喃丹
毒死稗
敌敌畏（含敌百虫）
草甘膦
3、感官性状和一般化学指标（3项）
氨氮（以N计）
硫化物
钠
mg/L
200

## Slide 17
① 生活饮用水卫生标准
② 工业用水的水质标准
请同学们了解以下4类标准中设置的指标及其限值。
③ 地表水环境质量标准
④ 污（废）水排放标准
（3） 水质标准
注：图片来自网络

## Slide 18
4.2 水的物理、化学及物理化学处理方法
4.3 水的生物处理方法
4.4 水及污、废水的处理工艺及水处理技术的发展 由秦雯老师讲解。

## Slide 19: 4.4 水及污、废水的处理工艺
悬浮物质：
粘土（50nm-4 m）；细菌（0.2m-80m）；病毒（10nm-300nm）；蛋白质（1nm-5nm）；腐殖酸（3nm-10nm）
按杂质尺寸分类：悬浮物、胶体和溶解物质
水中杂质

## Slide 20
给水处理工程包括:
取水（来自河流、湖泊、水库等）
处理过程：混凝、沉淀、过滤、消毒
将安全的水质送给用户

## Slide 21
4.4 水及污、废水的处理工艺
原水
混凝剂
混合
沉淀池
絮凝池
澄清池
滤池
清水池
消毒剂
二级泵房
用户
（1） 常规给水处理工艺
（以地表水作为水源）

## Slide 22
巴黎郊区三座水厂流程图
活性碳吸附
氯化
NaOCl
脱氯
管网
河水
化学处理
贮存 2~3d
O3-1mg/l
P-AC
PAC
过滤
O3-0.4mg/l
臭氧化10min
NaHSO3

## Slide 23
污水处理工程包括：
污水收集（包括管网、泵等）
污水处理：格栅、初沉池、曝气池（主体，生物法）、二沉池、消毒池、污泥浓缩
污水排放与回用：回用于绿化、浇洒道路、洗车等；排放至水体

## Slide 24: （2）常规污水处理工艺 （以生活污水为例）
剩余污泥
出水
二沉池
回流污泥
曝气池
鼓气
预处理
初沉池
污泥浓缩/脱水
消毒池
比如，格栅
或者撇渣
污水进水
消化池
肥料
水体
一级处理
污泥(初沉池/二沉池)
二级处理
污泥处理
Notes: 在城市污水常规处理工艺中，习惯上常把从格栅到初次沉淀称为一级处理，把从生物处理到二次沉淀称为二级处理。为回用城市污水，在二级处理后进一步进行的深度处理，称为三级处理。

## Slide 25: （3） 三级污水处理工艺 以生活污水为例
剩余污泥
出水
二沉池
回流污泥
曝气池
鼓气
预处理
初沉池
污泥浓缩/脱水
消毒池
格栅/撇渣
污水进水
消化池
肥料
水体
浇洒道路、灌溉、洗车、绿化等
一级处理
污泥(初沉池/二沉池)
二级处理
三级处理
回用
污泥处理
Notes: 为回用城市污水，在二级处理后进一步进行的深度处理，称为三级处理。根据三级处理后的水质，通常回用于：浇洒道路、灌溉、洗车、绿化等。

## Slide 26
书本1：图4-15 以河水为水源的城市自来水厂水处理工艺示意图
（4） 城市饮用水处理工艺-举例
第4章 水质工程
不同原水水质、不同用水标准，对应不同处理工艺。

## Slide 27
书本2：图4-16 以受污染河水为水源的第三代城市饮用水处理工艺
书本3：图4-17 地下水除铁工艺示意图
第4章 水质工程

## Slide 28
书本4：图4-18 低压锅炉补给水处理工艺示意图
第4章 水质工程
锅炉的水质标准见P95表4-4.

## Slide 29
书本1：P121 图4-19某污水处理厂污水污泥处理工艺示意图
（5） 城市污水处理工艺-举例
常用的城市污水处理工艺：
第4章 水质工程

## Slide 30
书本2：图4-20 一级连续氧化处理含氰废水流程图
第4章 水质工程

## Slide 31
1. 常规给水/污水处理工艺流程与处理效果（分别以地表水和生活污水为例说明）。
2、列举1-2种典型的工业废水常规处理工艺流程，并说明该工艺流程与常规生活污水处理流程的不同。
3、请思考常规水处理工艺与海绵城市建设、黑臭水体治理与修复之间的关系。
回顾与作业

## Slide 32
给水处理工艺流程
请看视频1：
注：视频来自网络

## Slide 33
污水处理工艺流程
请看视频2：
注：视频来自网络

## Slide 34
以色列中央水务集团水处理技术
请看视频3：
注：视频来自以色列中央水务集团