## Slide 1: 第六章 给水排水设备及过程检测和控制
给排水科学与工程概论
主讲人：李斌
土木与交通工程学院

## Slide 2
给水
排水
建筑给排水
给水管网
排水管网

## Slide 4
给水排水设备
通用设备
  指水工艺与工程以外其他行业也应用的设备；
  如泵、阀、风机等。
专用设备
  完成水工程某项特定工艺需使用的设备；
  如拦污、搅拌、投药消毒、除污排泥、曝气、固液分离、软化除盐、污泥、容器、换热等。
一体化设备
  完成整个水工艺过程的设备；
  （通用设备+专用设备+仪器仪表）

## Slide 5
通用设备分类表

## Slide 6
离心泵
风机
水锤消除器
  单梁电动起重机
  电动葫芦
  电动机+减速机
蝶阀
线性补偿装置
闸阀
  法兰
蝶阀
  法兰
压力表
Y型过滤器
挠性接头

## Slide 7
序号 | 专用设备
1 | 拦污设备
2 | 除污、排泥、排砂
3 | 污泥浓缩脱水设备
4 | 搅拌设备
5 | 曝气设备
6 | 气浮设备
7 | 离心分离设备
8 | 生物转盘
9 | 过滤设备
10 | 膜分离设备
11 | 投药设备
12 | 消毒设备
给水处理工艺
污水处理工艺

## Slide 8: 给水排水一体化设备
一、 小型一体化净水设备
给水水处理工艺流程合理组合于同一设备中。
一体化设备：指完成整个水工艺过程的设备，它往往是工艺技术、通用设备、专业设备、控制设备高度集成。
一体化管道直饮水系统
工业纯水一体化制备装置

## Slide 9: 给水排水一体化设备
一、 小型一体化污水处理设备
污废水处理工艺流程合理组合于同一设备中。
装配式市政污废水处理装置
地埋式农村生活污水处理装置

## Slide 10
间歇式生活污水处理装置

## Slide 11
给水排水水质检测
水质检测
  为水处理工艺过程的控制提供依据
  保证处理后的水质达到预期的要求和规定的水质标准
水质标准
  我国针对不同用途的用水和排水，颁布了一系列水质标准和规范文件，用于规定生活饮用水、工业用水、农业用水、以及不同污水处理后的排放水中的各种水质参数限值和相应的检测方法。

## Slide 12
水质检测项目
生活饮用水卫生标准
  GB5749-2006
  总计106个水质检测项目
    常规指标42项-必检
    非常规指标64项
  检验方法
    生活饮用水标准检验方法
    GB/T 5750.1～5750.13-2006
常规指标
42项
4项
微生物指标
（大肠菌群、菌群总数等）
毒理指标
（重金属、有毒化合物等）
15项
2项
放射性指标
（总α放射性、总β放射性）
17项
4项
感官性状和
一般化学指标
（色度、浊度、PH值、耗氧量等）
消毒剂指标
（游离氯、臭氧等）

## Slide 13
供水与用水水质

## Slide 14
污废水与再生水水质

## Slide 15
水域水质标准

## Slide 16
水质检测方法
化学检测法
  滴定法（酸碱、络合、沉淀、氧化还原）
    BOD、COD、余氯、Fe2+、Al3+、Cl-、Br-等。
  重量分析法（气化、沉淀、电解、萃取）
    挥发性物质、稀有元素等。
仪器检测法
  光学分析（比色法、吸收光谱、火焰光度、荧光分析等）
  电化学分析（库伦分析、电位分析、电导分析等）
  色谱分析（气相色谱、液相色谱、离子色谱等）
  色谱-质谱联用分析（色谱+质谱、气相色谱+核磁共振等）
生物检测法
  计数法
  多管发酵法
  滤膜法
  酶底物法
  免疫磁分离荧光抗体法
    非常规项目
常规项目

## Slide 17
给水排水系统过程检测
水力特性参数的检测
气体特性参数检测
其他工艺参数检测
三角堰
巴氏计量槽
工艺过程检测的目的：保证给水排水工艺过程运行正常，为生产操作、运行控制以及管理提供依据。—— 快速、原位、在线

## Slide 18
其他工艺参数
  污泥界面（超声波污泥界面仪、光电式污泥界面仪）
  污泥浓度（超声波污泥浓度仪、光电式污泥浓度仪）
  絮凝过程（流动电流SCD检测仪）
  氧化还原电位（在线式氧化还原点位仪）
  pH（在线式pH计）
  微小颗粒（在线式颗粒计数仪）
  浊度（在线式浊度仪）
给水排水系统过程检测
投入式超声波污泥浓度仪
在线pH检测计
壁挂式在线浊度仪

## Slide 19
给水排水系统过程控制
给水排水工艺过程的控制分为：人工控制、自动控制
1．液位人工控制 ： 检测—眼；
运算（思考）、命令—脑；
执行—手。

## Slide 20
2．液位自动控制：
3．控制系统组成：
眼
脑
手
给水排水工艺过程的控制系统一般是由控制对象、检测单元（眼）、控制单元（脑）、执行单元（手）几部分组成。

## Slide 21
应用于给水排水工艺系统的自动控制技术
直接数字控制系统简称DDC（Direct Digital Control）系统。
  用计算机（作为数字控制器）代替常规模拟控制器，直接控制执行机构。
计算机监督控制系统简称SCC（Supervisory Computer Control）系统。
  又称设定值控制SPC（Set Point Control）系统。
  计算机按照预先确定的算法或监督规则，经过计算推理，为控制器（模拟控制器或DDC计算机）提供最优设定值。
分布式控制系统简称DCS（Distributed Control System）。
  又称为“集散型控制系统”。
  集中管理、分散控制。
数据采集和监控系统SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）
  适用于地域分布广及分级监视和控制的场合。

## Slide 22: 本章结束
给排水科学与工程概论
第六章 给水排水设备及过程检测和控制