## Slide 2
第2章 制图的基本知识
第3章 点、线、面的投影
第4章 线面几何元素间的相对位置
第5章 投影变换
第6章 曲线与曲面
第7章 基本立体
第8章 平面截切立体
第10章 组合体
第11章 轴测图
第12章 建筑形体的表达方法
第13章 透视投影
第14章 标高投影
第15章 计算机绘图
第1章 绪论
第9章 两立体相贯

## Slide 3
第2章 制图的基本知识
  2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注
2.2 尺规绘图工具使用方法
2.3 平面图形的绘制
2.4 常用的绘图方法和步骤

## Slide 4
【知识目标】
1. 掌握制图国标和基本规则；
2. 掌握绘图的一般方法和步骤，熟练几何作图和徒手作图方法。
【能力目标】 1.通过学习制图基本规定，严格遵守绘图国家标准，保证后续绘图质量和效率； 掌握制图工具的使用方法，提高制图的质量和速度。
2. 掌握各种几何图形的作图原理和方法，熟练画出比较复杂的平面图形并能够正确、合理、清晰地标注尺寸。
3. 理解工程实际中标准的意义，树立严格的标准意识，培养严谨认真的工作作风。
第2章 制图的基本知识
返回本章目录

## Slide 5
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
表达统一、绘图规范
便于识读与技术交流
满足设计、施工及存档等。
《房屋建筑制图统一标准》
《总图制图标准》
《建筑制图标准》
《建筑结构制图标准》
《给水排水制图标准》
工程图样
国家标准
制图国家标准简介

## Slide 6
第2章 制图的基本知识
2.1.1 图纸幅面、格式和附加符号
幅面代号 |  | A0 | A1 | A2 | A3 |  | A4
幅面尺寸B×L |  | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 |  | 210×297
边框 | e | 20 |  | 10 |  |  | 
 | c | 10 |  |  |  | 5 | 
 | a | 25 |  |  |  |  | 
表 2-1 图纸基本幅面尺寸及图框尺寸 （单位：mm）
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 7
2.1.1 图纸幅面、格式和附加符号
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注
（a）横式幅面 （b）立式幅面图
2- 1 幅面代号的意义
返回本章目录

## Slide 8
2.1.1 图纸幅面、格式和附加符号
（a）标题栏 （b）会签栏图
2- 2 标题栏和会签栏
返回本章目录
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 9
2.1.1 图纸幅面、格式和附加符号
图2-3 制图作业的标题栏格式
返回本章目录
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 10
2.1.2 比例（GB/T 50001-2017）
图样的比例，应为图形与实物相对应的线性尺寸之比。比例的符号应为“：”，比例应以阿拉伯数字表示。
比例宜注写在图名的右侧，字的基准线应取平；比例的字高宜比图名的字高小一号或二号。
常用比例 | l∶1、1∶2、1: 5、1: 10、l: 20、1: 30、1: 50、1: 100、1 :150、1: 200、1: 500、1: 1000、1: 2000
可用比例 | l∶3、l∶4、1 :6、l : 15、l : 25、1: 40、1 : 60、1: 80、1 :250、l：300、l:400、1 : 600、1: 5000、1: 10000、1:20000、l :50000、1:100000、1:200000
一般情况下，一个图样应选用一种比例。
特殊情况下也可自选比例
返回本章目录
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 11
2.1.3 字体（GB/T 14691-1993）
返回本章目录
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 12
返回本章目录
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注
2.1.3 字体（GB/T 50001-2017）

## Slide 13
2.1.4 图线（GB/T 50001-2017）
图线有粗、中粗、中、细之分。
每个图样,应根据复杂程度与比例大小，先选定基本线宽b (即粗线宽度),再对应确定其他线宽。。b值可从线宽系列中选取，即1.4、1.0、0.7、0.5、mm。
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注
返回本章目录
线宽比 | 线宽组 |  |  | 
b | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5
0.7b | 1.0 | 0.7 | 0.35 | 0.35
0.5b | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.25
0.25b | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13

## Slide 14
2.1.4 图线（GB/T 50001-2017）
画在图纸上的线条统称图线。图线有粗、中粗、中、细之分。
每个图样,应根据复杂程度与比例大小，先选定基本线宽b。b值可从线宽系列中选取，即2.0、1.4、1.0、0.7、0.5、0.35mm。
第2章 制图的基本知识
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注
返回本章目录

## Slide 15
2.1.4 图线（GB/T 50001-2017）
（a）正确 （b）错误
图 2- 8 虚线交接的画法
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 16
2.1.4 图线（GB/T 50001-2017）
常用图线应用举例
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 17
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注
2.1.5 尺寸注法（GB/T 50001-2017）
完整的尺寸，由下列内容组成：
（1）尺寸线（细实线）
（2）尺寸界线（细实线）
（3）尺寸数字
（4）尺寸起止符号
第2章 制图的基本知识

## Slide 18
2.1.5 尺寸注法（GB/T 50001-2017）
标注半径、直径和角度时，尺寸起止符号不用45°短斜线，而用箭头表示
标注直径尺寸时，应在尺寸数字前加注符号“Ф”，标注半径尺寸时，加注符号“R”，角度数字一律水平书写
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 19
2.1.5 尺寸注法（GB/T 50001-2017）
尺寸数字应写在尺寸线的中间。在水平尺寸线上的应从左到右写在尺寸线上方。在铅直尺寸线上的，应从下到上写在尺寸线左方
尺寸线倾斜时数字的方向应便于阅读，尽量避免在30°斜线范围内注写尺寸
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 20
2.1.5 尺寸注法（GB/T 50001-2017）
不能用尺寸界线作为尺寸线
大尺寸在外，小尺寸在内
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 21
2.1.5 尺寸注法（GB/T 50001-2017）
同一张图纸内尺寸数字应大小一致
轮廓线、中心线可作为尺寸界线，但不能用作尺寸线
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注

## Slide 22
两尺寸界线之间比较窄时，尺寸数字可注在尺寸界线外侧，或上下错开，或用指引线引出再标注
在断面图中写数字处，应留空不画断面线
桁架式结构的单线图，宜将尺寸直接注在杆件的一侧
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.1 图幅、线性、字体、尺寸标注
2.1.5 尺寸注法（GB/T 50001-2017）

## Slide 23
2.2 尺规绘图工具使用方法
图板、丁字尺和三角板
（a）水平线画法 （b） 垂直线画法
第2章 制图的基本知识
返回本章目录

## Slide 24
（c） 倾斜线画法
2.2 尺规绘图工具使用方法
图板、丁字尺和三角板
第2章 制图的基本知识
返回本章目录

## Slide 25
(a) 针脚应比铅芯稍长 (b) 画较大圆时,应使圆规两脚与纸面垂直
2.2 尺规绘图工具使用方法
圆规
第2章 制图的基本知识
返回本章目录

## Slide 26
(a) 针尖对齐 (b) 用分规截取长度 (c) 用分规等分线段
第2章 制图的基本知识
2.2 尺规绘图工具使用方法
分规
返回本章目录

## Slide 27
比例尺刻度
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.2 尺规绘图工具使用方法
比例尺

## Slide 28
（a）曲线板 （b）描绘方法
第2章 制图的基本知识
2.2 尺规绘图工具使用方法
曲线板
返回本章目录

## Slide 29
(a) (b)
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.2 尺规绘图工具使用方法
铅笔

## Slide 30
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.2 尺规绘图工具使用方法
其他工具

## Slide 31
2.3 平面图形的绘制-正多边形
作该圆内接六边形
作该圆内接七边形
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.3 平面图形的绘制

## Slide 32
等分已知直线及应用
将线段AB等分为七等分
将平行线段AB和CD之间的距离8等分
第2章 制图的基本知识
返回本章目录
2.3 平面图形的绘制

## Slide 33
等分已知直线及应用
等分距离法绘制楼梯
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
返回本章目录

## Slide 34
圆弧连接的基本形式
圆与直线相切
圆与圆相内切
圆与圆相外切
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
返回本章目录
圆弧连接

## Slide 35
圆弧连接作图示例
作圆弧与两已知直线相切
作圆弧与两已知圆外切
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
返回本章目录

## Slide 36
作圆弧与两已知圆内切
作圆弧与已知圆外切，并与已知直线相切
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
返回本章目录
圆弧连接作图示例

## Slide 37
作圆弧与已知圆外切，并与已知直线相切
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
返回本章目录
圆弧连接作图示例

## Slide 38
已知中圆O1 ，O2和O3。其中O2和O3半径相等。作直线使之与相邻圆相切。
两已知圆公切线的画法
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
返回本章目录

## Slide 39
平面图形通常由两个要素确定：图形大小（含线段长度）、图形位置。
一、 平面图形的尺寸分析
平面图形的尺寸分为定形尺寸和定位尺寸两类。
1．尺寸基准
2．定形尺寸
3.定位尺寸
有时一个尺寸可以兼有定形和定位两种作用
平面图形的分析和绘图步骤
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
返回本章目录

## Slide 40
图中240、120、40，R40等是定形尺寸，100是定位尺寸，R80既是定形尺寸,又是定位尺寸。
高度方向基准
水平方向基准
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
平面图形的分析和绘图步骤
返回本章目录

## Slide 41
一、 平面图形的作图步骤
1． 选定比例，合理布置图面。
2． 对平面图形进行尺寸分析和线段分析。
3． 画出平面图形的对称线、中心线或基线。
4． 首先画出全部的已知线段，然后再画中间线段，最后画出连接线段。
5． 加深图线和分别标注定形尺寸和定位尺寸。
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
平面图形的分析和绘图步骤

## Slide 42
Φ12、Φ16、Φ24、Φ32等为定形尺寸。
80、25、16等为定位尺寸。
高度方向基准
水平方向基准
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
平面图形的分析和绘图步骤
返回本章目录

## Slide 43
（a）画基准线
（b）画已知线段
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
平面图形的分析和绘图步骤
返回本章目录

## Slide 44
（c）画中间圆弧R15
（d）画连接线段R6、R8、R105
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
平面图形的分析和绘图步骤

## Slide 45
（e）描深图线
（f）标注，检查完成
第2章 制图的基本知识
2.3 平面图形的绘制
平面图形的分析和绘图步骤
返回本章目录

## Slide 46
尺规绘图
1．绘图前的准备工作
（1）准备好必要的绘图工具和仪器；
（2）根据图形大小和复杂程度，确定绘图比例和图纸幅面；
（3）固定图纸：图纸一般固定在图板左下方。
第2章 制图的基本知识
2.4 常用的绘图方法和步骤
返回本章目录

## Slide 47
2．按照正确的步骤进行画图
（1）用细实线绘制图形底稿
（2）加深图线
（3）标注尺寸
（4）全面检查，填写标题栏和其他必要的说明，完成图样。
第2章 制图的基本知识
2.4 常用的绘图方法和步骤
返回本章目录

## Slide 48
1．徒手图的概念
徒手图也称草图，是不借助仪器，仅以徒手、目测的方法绘制的图样。
草图也具有重要的工程实用价值。
可在网格纸上直接作图。
徒手绘图
第2章 制图的基本知识
2.4 常用的绘图方法和步骤
返回本章目录

## Slide 49
圆和曲线的画法
直线的画法
第2章 制图的基本知识
2.4 常用的绘图方法和步骤
徒手绘图
返回本章目录

## Slide 50
第2章 制图的基本知识
2.4 常用的绘图方法和步骤
徒手绘图
返回本章目录
斜线的画法