## Slide 1: 模具CAD/CAM技术基础
主讲：
材料与能源学院
E-mail: Y.Q.Cheng@163.com
程永奇

## Slide 2: 课程安排
上机课4次
考试：上机考试
成绩：平时10%，实验40%，考试50%

## Slide 3: 主要内容
第一部分 材料加工CAD概论
第二部分 材料加工技术基础
第三部分 材料加工三维建模技术
(基于NX)

## Slide 4: 第一章 概论
介绍CAD/CAE/CAM基本概念（单独和集成概念）、在材料加工中的应用特点、CAD/CAE/CAM发展历史、发展趋势。

## Slide 5
材料成形或材料加工技术:
  材料加工：采取一定方法（铸造、锻压、焊接等）将金属或非金属材料加工成所需要形状、尺寸并达到一定的组织性能要求，这一过程又称为材料成形。在现代制造工业，材料成形是形成各种零件尤其是零件毛坯的主要方法。

## Slide 6
材料成形或材料加工技术是以下技术的总称:
  材料液态成型（铸造等）
  塑性成型（锻造、挤压、轧制、拉拔、冲压等）
  连接成型（焊接等）
  注射成型（金属与塑料）
  粉末冶金成型
  快速原型制造
  热处理以及表面工程

## Slide 7: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
一、计算机辅助设计(CAD) (Computer Aided Design)
  在设计过程中，利用计算机(Computer)作为工具(设计手段)，帮助(Aid)工程师(设计者)进行设计(Design)的一切实用技术的总和称为计算机辅助设计。
  计算机辅助设计包括的内容很多，如：概念设计、优化设计、(有限元分析、计算机仿真)、计算机辅助绘图、造型设计、综合评价、计算机辅助设计过程管理、数据交换等。

## Slide 8: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
在工程设计中，一般包括两种内容：带有创造性的设计（方案的构思、工作原理的拟定等）和非创造性的工作，如绘图、设计计算等。
创造性的设计需要发挥人的创造性思维能力，创造出以前不存在的设计方案，这项工作一般应由人来完成。非创造性的工作是一些繁琐重复性的计算分析和信息检索，完全可以借助计算机来完成。
一个好的计算机辅助设计系统既能充分发挥人的创造性作用，又能充分利用计算机的高速分析计算能力，即要找到人和计算机的最佳结合点。

## Slide 9: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
造型技术：概念设计、计算机辅助绘图、造型等。
优化分析：运动学、动力学、力学、热学、流动力学等。
综合评价：尺寸校核、外观分析（渲染着色）、内部剖析（漫游、细节放大）、装配分析（干涉检查）。
信息数据交换：CAD之间、CAD-CAE-CAM之间、3C与ERP之间、远程异地等；
解决方法：数据交换标准、集成化。

## Slide 10: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
CAD发展历史：
  计算机辅助设计作为一门学科始于60年代初，一直到70年代，由于受到计算机技术的限制，CAD技术的发展很缓慢，进入80年代以来，计算机技术突飞猛进，特别是微机和工作站的发展和普及，再加上功能强大的外围设备，如大型图形显示器、绘图仪、激光打印机的问世，极大地推动了CAD技术的发展，CAD技术已进入实用化阶段，广泛服务于机械、电子、宇航、建筑、纺织等产品的总体设计、造型设计、结构设计、工艺过程设计等环节。
  早期的CAD技术只能进行一些分析、计算和文件编写工作，后来发展到计算机辅助绘图和设计结果模拟，目前的CAD技术正朝着人工智能和知识工程方向发展，即所谓的ICAD（Intelligent CAD）。另外，设计和制造一体化技术即CAD/CAM技术以及CAD作为一个主要单元技术的CIMS技术都是CAD技术发展的重要方向。
  在工业化国家如美国、日本和欧洲，CAD已广泛应用于设计与制造的各个领域如飞机、汽车、机械、模具、建筑、集成电路中，基本实现100％的计算机绘图。CAD系统的销售额每年以30～40％的速度递增，各种CAD软件的功能越来越完善，越来越强大。国内于70年代末开始CAD技术的大力推广应用工作，已经取得可喜的成绩，CAD技术在我国的应用方兴未艾。

## Slide 11: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
二、计算机辅助工程(CAE) (Computer Aided Engineering)
  又称模拟仿真技术(模拟分析simulation analysis)：主要通过构造能够描述研究对象的某一个过程或者属性的数学模型，利用合适的求解方式，设置合理的边界条件和初始条件，得到研究对象的某一过程或属性的求解结果，预测可能产生的问题和发展趋势，提出科学、合理的决策建议和方法。

## Slide 12: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
机械产品与设备的分析与计算一直沿用材料力学、理论力学和弹性力学所提供的公式来进行。由于有许多的简化条件，因而计算精度很低。为了保证设备的安全可靠运行，常采用加大安全系数的方法，结果使结构尺寸加大，浪费材料，有时还会造成结构性能的降低。现代产品正朝着高效、高速、高精度、低成本、节省资源、高性能等方面发展，传统的计算分析方法远远无法满足要求。20年来，伴随着计算机技术的发展和对材料成型加工过程物理规律研究的深入，出现了计算机辅助工程分析这一新兴学科（Computer Aided Engineering）。采用CAE技术，即使在进行复杂的工程分析时也无须作很多简化，并且计算速度快、精度高。

## Slide 13: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
常见的工程分析包括：对质量、体积、惯性力矩、强度等的计算分析；对产品的运动精度，动、静态特征等的性能分析；对产品的应力、变形等的结构分析。
长期以来，由于缺乏科学的预测方法，材料成形工艺设计和模具设计的主要依据是设计人员在长期工作中积累的经验，以及对简单模型的实验研究总结出的多种图表，对于复杂的零件，照此设计出来的工装模具以后，往往还需要通过反复的实验、修改，才能最终生产出合格的制品，这样不但造成人力、物力、时间的巨大浪费，也难以保证产品质量。

## Slide 14: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
有限元分析FEA、FEM
  有限元方法的基本思想是将结构离散化，用有限个容易分析的单元来表示复杂的对象，单元之间通过有限个节点相互连接，然后根据变形协调条件综合求解。由于单元的数目是有限的，节点的数目也是有限的，所以称为有限元法。这种方法灵活性很大，只要改变单元的数目，就可以使解的精确度改变，得到与真实情况无限接近的解。
  有限元法（Finite Element Method， FEM ） ：应力。
  有限差分法（Finite Difference Method， FDM ） ：差分代替微分。传热和流动分析好。

## Slide 16: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
优化设计方法：最优设计。
运动学机构仿真：三维运动机构的分析和方针：研究运动参数、轨迹、干涉等。

## Slide 17: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念
三、计算机辅助制造(CAM) (Computer Aided Manufacturing）
  利用计算机对制造过程进行设计、管理和控制，主要包括：
    计算机辅助工艺规划(Computer Aided Process Planning, CAPP)：工艺过程由若干个按照一定顺序排列的工序组成，（毛坯）材料依次经过这些工序成为成品。工序又可以细分为安装、工位、工步等。将相对合理的工艺过程中的各项内容。按照规定的表格形式编写成工艺文件，经审批后用来指导生产，这些工艺文件称为工艺规程。检索式、变异式、创成式和专家系统。
    数控编程NC Programming：1949年美国John T. Parson和MIT研制成功数控三坐标铣床， 1955年MIT提出并研制出自动程序设计工具系统APT（Automatic Programming Tools)，使数控编程由手工进入自动编程，后来进一步发展为图象编程。

## Slide 18: 第一节 CAD/CAE/CAM基本概念

## Slide 19: 第二节 CAD/CAE/CAM系统集成
CAD/CAE/CAM研究领域和侧重不同，发展历史也不相同
  CAD：设计概念—产品模型—图纸
  CAE：产品模型—前置处理—求解—后置处理
  CAM：产品模型—运动轨迹—后置处理
但这些都是产品形成过程中相互联系、密不可分的几个关键部分
  CAE需要 CAD提供的数据、 CAD需要CAE的分析结果和优化方案、CAM需要 CAD提供的数据、 CAD需要 CAM的结果进行信产品的修改和更新

## Slide 20: 第二节 CAD/CAE/CAM系统集成
1．CAD与CAE之间
  CAD→CAE：产品的设计信息，主要是零部件的几何信息和所用材料。
  CAE→CAD：工程分析结果。
2．CAD与CAPP之间
  CAD→CAPP：零件定义信息模型（包括几何信息、工艺信息和技术要求）、明细表。产品的设计文档和产品设计图、零件图。
  CAPP→CAD：工艺对设计的更改反馈意见。
3．CAD与CAM之间
  CAD→CAM：产品的设计结果，主要是几何设计信息。
  CAE→CAM：自动编程和加工仿真反馈信息。
4．CAPP与CAM之间
  CAPP→CAM：产品的工艺设计结果，包括工艺路线、设备工装、工时定额、材料定额等。
  CAM→CAPP：自动编程和加工仿真对工艺设计的反馈信息。
5．CAD内部的数据：
  设计标准及规范数据、材料数据、图形文件、明细表数据、图纸属性数据、过程分析数据等。

## Slide 21: 第二节 CAD/CAE/CAM系统集成
CAx集成

## Slide 22: 第二节 CAD/CAE/CAM系统集成

## Slide 23: 第二节 CAD/CAE/CAM系统集成
CAD/CAE/CAM/PDM/ERP集成

## Slide 24: 第二节 CAD/CAE/CAM系统集成
计算机集成制造系统
Computer Integrated Manufacturing System
现代集成制造系统
Contemporary Integrated Manufacturing System

## Slide 25: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
材料加工：采取一定方法（铸造、锻压、焊接等）将金属或非金属材料加工成所需要形状、尺寸并达到一定的组织性能要求，这一过程又称为材料成形。在现代制造工业，材料成形是形成各种零件尤其是零件毛坯的主要方法。

## Slide 26: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
一、材料加工CAD/CAE/CAM技术
  材料加工CAD/CAE /CAM技术是传统材料加工技术与计算机技术、控制技术、信息处理技术等相结合的产物，是材料加工和技术进步和标志。
  材料加工CAD/CAE /CAM又可分为
    铸造成形CAD/CAE /CAM
    塑性成形CAD/CAE /CAM
    焊接成形CAD/CAE /CAM
    注射成型CAD/CAE /CAM

## Slide 27: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
铸造成形CAD/CAE /CAM
  铸造CAD
    铸造:砂型铸造、金属模铸造、重力铸造、低压铸造、压力铸造、离心铸造、气化模铸造等。
    铸造CAD包括铸造工艺CAD以及铸造工装（模具/模板）CAD，前者的主要功能有铸造浇注系统设计，冒口补缩系统设计，冷铁的设计，砂芯的设计，铸造分型面的确定，加工余量的确定，起模斜度的确定，开放浇注系统库、冒口库、冷铁库、芯头库的建立，工艺图的标注与打印等，可以实现铸造工艺的快速准确设计。
  铸造CAE
    基于有限分析（FEM、FDM）的优化技术包括充型过程模拟、凝固过程模拟、应力应变分析、微观组织模拟等，为制定合理的铸造工艺起到了有力的指导作用。预测卷气、夹砂、浇不足、冷隔、缩孔、缩松、裂纹、变形等缺陷。
  铸造CAM
  铸造模具NC编程

## Slide 28: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
塑性成形CAD/CAE/CAM
  塑性成形CAD
    塑性成形包括冷冲模、冲裁模、弯曲模、拉伸模以及锻造模、挤压模、拉拔模等设计CAD。
    美国公司开发的级进模CAD系统PDDC，可以完成冷冲模设计的全过程，包括从输入产品和技术条件开始设计出最佳样图，确定操作顺序、步距、空位、总工位数，绘制带料排样图，输入模具装配图和零件图等，比传统设计提高功效8倍以上。
    我国模具CAD/CAM的研究与开发始于20世纪70年代末，发展也很迅速。到目前为止，先后通过国家有关部门鉴定的有精冲模、普遍冲裁模、级进模、汽车覆盖模、辊锻模、锤锻模和注塑模等CAD/系统。但直到现在有些系统仍处于试用阶段，尚未在生产中推广应用。为迅速改变我国模具生产的落后面貌，今后应继续加速模具CAD/CAM的研究开发和推广应用工作。

## Slide 29: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
  塑性成形CAE
    在优化设计方面，利用有限元技术的应力应变分析在塑性成形CAE中已获得较为普遍应用。
    冲压方面，可以模拟板料预弯、拉延、翻边、切边以及多工序工艺，可以分析成型过程中起皱、回弹、减薄、拉裂现象，可指导模具几何形状板料、冲压工艺（拉延筋位置、分布、摩擦润滑、压边等）的设计和优化。
    锻造方面，可以模拟应力、弹性变形、残余应力、部分回弹、及破损分析。冷、温、热塑性成形和热传导耦合分析问题。多工步塑性成形问题。

## Slide 30: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
  塑性成形CAM
    用于模具加工：
      数控加工机床
      电加工机床（线切割WUT、电火花EDM）
      激光加工机床
    用于成形加工：
      弯管机床
      伺服控制的冲压设备

## Slide 31: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
注射成形CAD/CAE/CAM
  注射成形CAD：包括产品图模具型腔图的尺寸转换、标准模架与典型结构的生成、模具零件图和总装配图的生成、模具刚度与强度校核、设计进程管理、模具成本分析与计算等。
  注射成形CAE：可以进行流动分析、保压分析、冷却分析，显示成型中产生的缺陷位置和解决方法。能够指出熔体充模过程中气穴可能产生的位置，显示在多浇口情况下熔体的熔接纹形状和地点，预测保压阶段流道和型腔内熔体沿厚度方向上凝固层的变化以及所需锁模力的大小。
  注射成形CAM：用于模具加工，数控加工机床、电加工机床（线切割WUT、电火花EDM）

## Slide 32: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
二、材料加工CAD/CAE/CAM集成技术
  在产品设计→模具设计制造→直至投产的整个周期中，模具准备约占三分之二的时间，成为产品设计和改型的制约因素。
  模具CAD/CAE/CAM

## Slide 33: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
模具CAD
  包括产品毛坯图设计和模具结构设计。
  产品毛坯图是模具设计的基础，往往与产品设计零件图有一定差异，比如说需要在在原有产品三维模型基础上添加余量特征、拔模斜度、圆角、工艺补充等工艺特征，设计好的毛坯图是模具设计制造过程中的主模型。
  模具CAD过程是依据工艺设计的结果完成模具的设计，对这个过程要求速度快、效率高。这一部分为设计流程、模具的分型、模具设计参数、标准模架，如UG软件已有冲压模具和注塑模具的设计流程、注塑模具标准模架和零件、模具的分型的功能，但模具设计参数数据库等没有。

## Slide 34: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
模具CAE
  在模具制造之前，对复杂的模具要进行CAE分析，包括模具结构分析、运动分析、装配及干涉检查、冲压模具成型过程分析、压铸模具的凝固与流动分析、注塑模具的流动分析。模具结构强度分析的目的在于获得最佳的尺寸结构，延长模、夹具的寿命；冲压模具成型过程分析的目的是通过仿真实际冲压过程，从理论上认证工艺方案的可行性、工艺参数的合理性，避免设计方案的失败；注塑和压铸过程的凝固与流动分析是的目的是通过对压铸过程和注塑过程中材料在型腔中的流动仿真，验证设计参数的合理性，比较设计方案，积累经验，从而减少实际试模，提高设计成功率。

## Slide 35: 第三节 材料加工CAD/CAE/CAM
模具CAM
  CAM采用适当的软件通过确定加工路线、选择刀具、设定加工参数等，最后获得刀位文件，通过加工过程仿真进行验证、修改，提高模具中关键的、复杂的、精密的如型面部分、配合部分的NC编程加工，加快模具的制造准备过程，争取实现一次试切成功，节约时间和成本。现有的CAM技术已较为成熟。但掌握其并获得合理的刀具轨迹和加工精度对模具的设计制造影响极大。

## Slide 36
加工工艺过程卡
装配、干涉分析
关键件结构分析
机 构 运动分析
模具设计过程线索驱动
工艺过程卡
二 维 出 图
制订加工工艺规程
关键件数控编程
数控加工模拟
上下模型腔型芯关键件详细设计
模具中普通机械加工件详 细 设计
NC工艺卡
产品毛坯3D模型
数据库
冲压模具
注塑模具
压铸模具
三维装配
设 计
产品设计3D模型
模具工程部工艺评估
冲压和压延成形/注塑模流动成形/压铸模流动成形，工艺分析软件
集成框图

## Slide 37: 第四节 CAD/CAE/CAM发展趋势
高度集成化（Integrated)
智能化(Intelligence)
网络化和协同化(Co-operative)
绿色化(Green Manufacturing)